Adama´s Hardware Tips:

Playstation One LCD Demontage:

Man nehme:

1 kleinen Kreuzschlitzschraubendreher Größe 1

1 Medizin-Skalpell oder Cutter

Das Display ist mit insgesamt 9 Schrauben befestigt. Drei davon im unteren Anschlussteil, die restlichen 6 Schrauben liegen jeweils unter den Lautsprecherabdeckungen und oberhalb des Displays unter den beiden grauen Abdeckgummis.

1.   Entfernen der Lautsprechergitter

Den unteren Teil des Displays wegklappen, so dass er nicht im Weg herumsteht.

2.   Dann mit dem Skalpell oder dem Cuttermesser GAANZ vorsichtig zwischen das

aufgeklebte Gitter und das Gehäuse eindringen. Langsam das gesamte Gitter lösen und abheben. (Es reißt schnell, bricht leicht und nimmt Verkanten des Werkzeuges übel!)

Jetzt kommen die oberen Schrauben dran!

Einfach mit dem Cuttermesser die aufgeklebten Gummi-Pads an einer Seite anheben und

weghebeln.

So sieht´s dann von Innen aus!